ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТЕОСТАНЦИИ   Perfect®

Благодарим Вас за выбор метеостанции торговой марки Perfect®

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

Наименование – Домашняя Метеостанция

Торговая марка – Perfect. Фирма изготовитель – «Top Point Industrial Compani Limited»

Адрес изготовителя – Unit606A, 6/F, Well Fung Industrial Centre, 68 Ta Chuiu Ping St, Kwai Chung N.T., Страна изготовитель – КНР

Адрес уполномоченной организации для принятия претензий – указан в гарантийном талоне

Продукция соответствует  ГОСТ 23696-79: ГОСТ 112-78; ГОСТ 27752-88

Домашняя метеостанция не подлежит обязательной сертификации.

Инструкция по эксплуатации и установке метеостанций

Метеостанции, в зависимости от внешнего оформления выпускаются в разных исполнениях.

Данные измерительные приборы могут быть снабжены следующими устройствами: Барометр  Гигрометр Термометр   Кварцевые часы

* Комплектация и место расположения устройств зависит от вида и типа.

-Термометр: определяет актуальную температуру окружения  по Цельсию и в Фаренгейту Cº/Fº с погрешность +/- 2,5º

-Гигрометр: определяет актуальную влажность окружения в процентах с погрешность +/- 10%

-Часы кварцевые: плавающий либо классический механизм приводимые в ход батареями напряжением 1,25 ~ 1,7 V , ведут отсчёт времени с погрешностью +/- 2 секунда/день

-Барометр: Установку устройства необходимо начинать после 4 часов нахождения устройства на одном месте. Необходимо узнать из массовых источников информации о актуальном давлении на данное время (источники: интернет, радио, газеты, телевиденье, информационные телефоны) При помощи отвёртки, на задней части устройства необходимо уставить стрелку барометра согласно актуальных данных давления. Необходимо помнить, что после установки стрелки барометра необходимо деликатно стукнуть пальцем по стеклу в целях правильного уложения механизма барометра. При разнице в показаниях Вашего барометра с показаниями местной метеостанции более 10 мм. рт.ст.Следует повторно подрегулировать показания барометра.

Корпус выполнен из массива высококачественной древесины рекомендуется протирать мягкой салфеткой с применением средств (полиролей) по уходу за мебелью.Метеостанции укомплектованы, высокоточными измерительными устройствами, по этому во избежание поломки изделия, оберегайте от резких толчков, падений, ударов, попадания пыли, влаги, воздействия сильных магнитных полей и веществ, вызывающих коррозию.

Гарантийный талон и условия гарантии

Гарантия действительна только при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием модели, даты продажи, гарантийного срока, четкой печати продавца. Обмен изделия осуществляется в соответствии со ст. 25 Закона «О защите прав потребителей» после технического освидетельствования изделия. Обмен возможен только в упаковке предприятия-изготовителя, при условии наличия всех необходимых ярлыков, товарного и кассового чека и отсутствии дефектов внешнего вида.Продавец гарантирует исправную работу изделия только при соблюдении требований инструкции по эксплуатации. Гарантия на изделие составляет 12 месяцев с даты продажи. В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока. Покупатель имеет право на бесплатный ремонт.

Продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:

-  изделие  использовались в условиях, оказывающих на них разрушающее воздействие (удары, вибрация)

-  метеостанция подвергались ремонту не в гарантийной мастерской

-  изделие имеет следы механических повреждений, небрежного обращения (повреждено стекло, слетели стрелки, отсутствуют детали, следы удара), повреждения вызваны воздействием температуры, попаданием влаги, пыли, грязи. Замена элемента питания в часах,чистка и смазка погодной станций не являются гарантийным обслуживанием. Продавец обязуется устранить возникшие не исправности в 14-дневный срок.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

| Изделие |  |  | Фирма-продавец |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель |  |  |  |  |
| Дата продажи |  |  | Адрес/телефон фирмы-продавца |  |  |
| Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и приемку полностью исправного указанного в гарантийном талоне изделия в полной комплектности с инструкцией по эксплуатации на русском языке и свое согласие с условиями гарантии. Метеостанция осмотрена и проверена в моем присутствии и видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен. |
| Подпись покупателя |  | Подпись продавца |  |
|  |  | МП Гарантия недействительна без штампа магазина |  |